## Slide 1
CLUB DE PATRONES · CENAUTICA
BALANCE ELÉCTRICO
DE UN BARCO DE RECREO
Edición ampliada: tecnología de baterías de litio (LiFePO4) y
metodología precisa de cálculo del balance energético
MIGUEL ÁNGEL SAPENA JUAN

## Slide 2
FUNDAMENTOS
Conceptos básicos
⎓
CORRIENTE CONTINUA (CC)
Flujo constante de electrones en una única dirección. Es la que producen y almacenan las baterías del barco (12V / 24V).
∿
CORRIENTE ALTERNA (CA)
El flujo invierte su sentido periódicamente (50-60 Hz). La generan el inversor y el generador/toma de tierra (230V).
En el ámbito naval conviven ambos sistemas: CC en 12V/24V para consumos de a bordo y baterías, y CA en 230V para el inversor, el generador o la toma de puerto.
02

## Slide 3
FUNDAMENTOS
Relación entre voltaje, intensidad y potencia
Voltaje (V): fuerza electromotriz que impulsa la corriente. En un barco: 12V, 24V (CC) o 230V (CA).
Intensidad (I): cantidad de carga que circula por segundo. Se mide en amperios (A); define la sección de cable necesaria.
Potencia (P): energía consumida o entregada por unidad de tiempo. Se mide en vatios (W).
Capacidad de la batería (C): energía almacenada, en amperios-hora (Ah) o vatios-hora (Wh).
P = V × I
Potencia (W) = Voltaje (V) × Intensidad (A)
I = P / V
Ej: un foco de 24W a 12V consume 2 A
03

## Slide 4
TECNOLOGÍAS
Comparativa de tecnologías de baterías
Parámetro | Plomo-ácido | AGM | Gel | LiFePO4 (litio)
Energía específica | 30-40 Wh/kg | 35-40 Wh/kg | 30-40 Wh/kg | 90-140 Wh/kg
Profundidad de descarga (DoD) recomendada | 50% | 50% | 50-60% | 80-100%
Ciclos de vida útiles | 300-500 | 400-600 | 500-800 | 3.000-5.000+
Eficiencia carga/descarga | ≈75-80% | ≈80-85% | ≈80-85% | ≈95-98%
Autodescarga mensual | 4-6% | 3-4% | 3-4% | 2-3%
Peso relativo (misma Ah) | 1× | 1× | 1,05× | ≈0,3×
Curva de tensión en descarga | Decreciente | Decreciente | Decreciente | Plana
04

## Slide 5
CORRIENTE CONTINUA
Baterías de plomo: arranque y servicio
ARRANQUE
Placas finas y porosas: gran superficie de contacto.
Entrega de picos muy altos de corriente (200-800A) en pocos segundos.
No tolera descargas profundas: reduce drásticamente su vida útil.
Debe mantenerse siempre por encima del 80-90% de carga.
SERVICIO / CONSUMO
Placas gruesas: menor superficie pero mayor robustez estructural.
Entrega sostenida y moderada de corriente durante horas.
Diseñada para ciclos repetidos de carga y descarga (uso diario).
Mayor capacidad de recuperación tras descargas parciales (hasta 50% DoD).
05

## Slide 6
BATERÍAS DE LITIO
Tecnología LiFePO4: química y gestión (BMS)
QUÍMICA Y COMPORTAMIENTO
Fosfato de hierro y litio (LiFePO₄): la química más segura y estable entre las baterías de litio.
Tensión nominal de celda: 3,2V. Un pack 4S (4 celdas en serie) da 12,8V nominales.
Curva de descarga muy plana: mantiene ≈13V hasta el 90% de la descarga (el voltaje ya no indica el estado de carga).
Sin efecto memoria y autodescarga mínima (2-3% al mes).
BMS · BATTERY MANAGEMENT SYSTEM
Balanceo de celdas: iguala la tensión entre las 4 celdas en cada ciclo de carga.
Protección por sobretensión y subtensión (corta el circuito fuera de 2,5V-3,65V por celda).
Protección por sobrecorriente y cortocircuito.
Corte de carga a baja temperatura (< 0°C): cargar litio bajo cero daña la celda de forma irreversible.
Comunicación (Bluetooth/NMEA2000/CAN) para monitorizar SOC y salud de la batería.
06

## Slide 7
BATERÍAS DE LITIO
Parámetros de carga y precauciones
Fase / parámetro | Valor típico (banco 12,8V)
Tensión de absorción / carga | 14,2 - 14,6 V
Tensión de flotación | No es imprescindible (13,6V si el regulador la exige)
Corriente de carga recomendada | 0,5C - 1C (ej.: 100-200A en batería de 200Ah)
Corriente máx. de descarga continua | 1C (100-200A en batería de 200Ah)
Tensión mínima de corte (BMS) | ≈10,0 - 11,0 V
Rango de temperatura de carga | 0°C a 45°C (el BMS bloquea la carga fuera de rango)
⚠ PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN
El alternador original puede sobrecalentarse: el litio acepta toda la corriente que se le ofrece hasta cargarse. Se recomienda un regulador DC-DC o limitador de campo.
Verificar compatibilidad del regulador de paneles solares y cargador de red con perfil de carga LiFePO4.
No mezclar nunca litio y plomo en el mismo banco en paralelo directo.
Instalar siempre con BMS integrado o externo certificado para uso marino.
Fuente: rangos de referencia habituales en fabricantes de baterías LiFePO4 de uso náutico (orientativos; consultar siempre la ficha técnica del fabricante).
07

## Slide 8
EJEMPLO PRÁCTICO
Gel vs. litio: misma energía útil, distinto banco
Objetivo: disponer de 2.560 Wh de energía realmente utilizable a bordo.
 | Gel (DoD 50%) | LiFePO4 (DoD 90%)
Capacidad necesaria | ≈ 400 Ah (12V) | ≈ 220 Ah (12,8V)
Energía instalada | 4.800 Wh | 2.816 Wh
Energía útil real | 2.400 Wh | 2.534 Wh
Peso aproximado | ≈ 120 kg (4 × 100Ah) | ≈ 28 kg (1 batería 220Ah)
Vida útil estimada | 500-800 ciclos | 3.000-5.000 ciclos
Corriente de descarga continua | ≈ 40-50 A recomendado | ≈ 200-220 A posible
EN RESUMEN
Para la misma energía disponible en el día a día, el banco de litio pesa una cuarta parte, cabe en menos espacio, admite corrientes de descarga mucho más altas y dura entre 5 y 8 veces más ciclos que el gel equivalente.
08

## Slide 9
BALANCE ELÉCTRICO
Metodología de cálculo
1
CONSUMO DIARIO
Para cada equipo: Potencia (W) × horas de uso/día = Wh/día. Se suman todos los equipos y se divide entre la tensión del sistema para obtener Ah/día.
2
GENERACIÓN DIARIA
Se estima la energía aportada por cada fuente (solar, alternador, eólica, hidrogenerador) en Wh/día, según horas de sol, de motor o de navegación.
3
BALANCE NETO
Balance (Wh/día) = Generación − Consumo. Un balance positivo mantiene el banco cargado; uno negativo indica que se necesita más generación, más batería o reducir consumo.
4
CAPACIDAD Y AUTONOMÍA
Con el banco de baterías definido y su DoD útil, la autonomía en días = Energía útil (Wh) / Consumo diario (Wh/día).
09

## Slide 10
BALANCE ELÉCTRICO
Consumo diario estimado (sistema 12V)
NAVEGACIÓN |  |  | 
Equipo | W | h/día | Wh/día
Luces de navegación (LED) | 5 | 4 | 20
Piloto automático | 25 | 6 | 150
Plotter / GPS | 15 | 6 | 90
Radar | 30 | 2 | 60
Sonda / corredera | 3 | 6 | 18
Radio VHF | 5 | 12 | 60
Instrumentos de viento | 3 | 6 | 18
CUBIERTA |  |  | 
Equipo | W | h/día | Wh/día
Molinete de ancla | 800 | 0,1 | 80
Winches eléctricos | 600 | 0,15 | 90
Luz de cubierta | 10 | 1 | 10
Enchufes USB (×5) | 15 | 3 | 45
INTERIOR / CONFORT |  |  | 
Equipo | W | h/día | Wh/día
Nevera compresor 12V | 45* | — | 400
Luces interiores LED | 20 | 4 | 80
Bomba de agua dulce | 40 | 0,3 | 12
Bomba de achique | 25 | 0,1 | 2,5
TV / Radio Hifi | 20 | 2 | 40
Ventiladores | 5 | 4 | 20
Convertidor CC/CA | 10 | 4 | 40
TOTAL CONSUMO ≈ 1.235 Wh/día ≈ 103 Ah/día (a 12V) *nevera: potencia nominal con ciclo de compresor variable
10

## Slide 11
BALANCE ELÉCTRICO
Generación diaria estimada
Chart: Wh/día
| Solar (200Wp) | Alternador (1h motor) | Eólico / hidrogenerador
Wh/día | 600 | 552 | 100
Panel solar
200 Wp × 4 h sol equivalente × 0,75 eficiencia ≈ 600 Wh/día
Alternador
≈ 40A medios × 1h de motor/día × 13,8V ≈ 552 Wh/día
Eólico / hidrogenerador
Aporte variable según fondeo o navegación; ≈ 100 Wh/día de media
TOTAL GENERACIÓN ≈ 1.252 Wh/día
11

## Slide 12
BALANCE ELÉCTRICO
Resultado del balance y autonomía
Chart: 
| Generación | Consumo
Wh/día | 1252 | 1235.5
BALANCE NETO: +16,5 Wh/día
El sistema de generación cubre el consumo diario estimado; el banco de baterías se mantiene en un estado de carga estable.
AUTONOMÍA SIN GENERACIÓN (fondeo con motor y paneles parados)
Banco de baterías | Energía útil | Autonomía
400Ah Gel (DoD 50%) | 2.400 Wh | ≈ 1,9 días
300Ah LiFePO4 (DoD 90%) | 3.456 Wh | ≈ 2,8 días
Sin aporte de generación (motor apagado, sin sol, sin viento), la reserva de energía es la que determina cuántos días se puede fondear con seguridad.
12

## Slide 13
BALANCE ELÉCTRICO
Dimensionado del banco de baterías
Capacidad necesaria (Ah) = (Consumo diario en Ah × días de autonomía deseados) / DoD útil
Ejemplo: 103 Ah/día de consumo, 3 días de autonomía deseados sin generación
Tecnología | DoD útil | Cálculo | Capacidad recomendada
Plomo-ácido / AGM / Gel | 50% | (103 × 3) / 0,50 | ≈ 620 Ah
LiFePO4 (litio) | 90% | (103 × 3) / 0,90 | ≈ 345 Ah
El litio necesita casi la mitad de la capacidad nominal (Ah) para ofrecer la misma autonomía real, porque se puede descargar hasta el 90-100% sin dañar las celdas.
Conviene añadir siempre un margen de seguridad (10-20%) y considerar el envejecimiento de la batería a lo largo de su vida útil.
El dimensionado final debe revisarse también frente a la corriente de pico (arranques, molinete, winches) y no solo frente a la energía media diaria.
13

## Slide 14
INSTALACIÓN
Esquema de instalación
Diferenciar grupos de baterías (arranque / servicio).
Seleccionar baterías según su función y capacidad.
Conexión en paralelo entre banco de motor y banco de servicio (con selector o separador de baterías).
Voltímetro: control del estado de carga del sistema.
Amperímetro / shunt: control de la corriente de carga y consumo en tiempo real.
SELECTOR DE BATERÍAS
Batería 1 (arranque) — Batería 2 (servicio) — Común
Posiciones: OFF / 1 / 2 / BOTH
MONITOR DIGITAL V/A
Lectura simultánea de tensión (V) y corriente (A) del banco, con umbrales de alarma configurables.
14

## Slide 15
INSTALACIÓN
Elementos del sistema eléctrico
Baterías (plomo o litio + BMS)
Fuentes de carga (alternador, paneles, red)
Reguladores de carga (MPPT / DC-DC)
Separadores de baterías (diodo o relé)
Selector de baterías
Convertidor CC/CA e inversor
15

## Slide 16
INSTALACIÓN
Fuentes de generación de carga
Chart: 
| Alternador | Solar | Eólico | Hidrogenerador | Generador aux.
Rendimiento típico | 90 | 65 | 55 | 70 | 100
DISPONIBILIDAD RELATIVA (% del tiempo aprovechable en navegación/fondeo típico)
Alternador: acoplado al motor; principal fuente en travesía.
Energía solar: constante en fondeo, depende de horas de sol.
Energía eólica: útil en fondeo con viento.
Hidrogenerador: aprovecha la velocidad de navegación a vela.
Generador diésel/gasolina: refuerzo puntual de alta potencia.
16

## Slide 17
CIERRE
Conclusiones y recomendaciones
El litio (LiFePO4) ofrece más energía útil real por kilo y por litro, y una vida útil muy superior a la del plomo.
Requiere un BMS y una instalación adaptada (reguladores, límites de corriente, protección térmica).
El balance eléctrico debe recalcularse siempre que cambien los equipos a bordo o el perfil de uso del barco.
Dimensionar con margen: consumo real, picos de corriente y envejecimiento de la batería.
La combinación de varias fuentes de generación reduce la dependencia del motor y mejora la autonomía en fondeo.
17